PREVENTION DES RISQUES

LIES AU(X) METIER(S) DU NAVIRE

__________

BOLINCHEUR

| Phase de travail | Manoeuvres |
| --- | --- |
| danger identifie | Chute par-dessus bord |
| Description de la situation dangereuse |  |
| Prévention possible | Concevoir des ponts de pêche permettant aux marins d'exécuter toutes les opérations de maillage/démaillage en gardant les deux pieds à plat sur le pont ou en conservant en permanence une protection de 1 mètre est une priorité. Néanmoins, certaines phases de travail, nécessitent de se pencher par-dessus la lisse. L'installation de harnais et lignes de vie correctement installés et entretenus, et à utiliser ponctuellement peut être une solution, surtout là où les effectifs ne permettent pas l'entre aide. Le port d’un équipement de protection individuelle contre la noyade doit aussi être systématique. S’ils n’empêchent pas de tomber par dessus bord, ces matériels aident les marins à se maintenir en surface en cas de chute à la mer. Ils seront complétés par l’installation d’un dispositif permettant de remonter aisément à bord. |
| gravite potentielle | 3 |  |  | Niveau de risque | Important |
| probabilité d'occurrence | 3 |  |  |  |  |
| mesures prises / A PRENDRE |
| Mesures prises Mesures à prendre - Navire aux normes de sécurité contrôlé annuellement par le Centre de sécurité des navires (pavois / lisses à hauteur règlementaires) □ □ - Port du VFI par les marins affectés aux manœuvres sur le pont □ □ - Installation d’une échelle ou autre dispositif permettant la remontée à bord d’un homme tombé à la mer □ □ Autres mesures (préciser) : ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ |

| Phase de travail | Manoeuvres |
| --- | --- |
| danger identifie | Chute de hauteur |
| Description de la situation dangereuse | Lorsque les espaces de circulation sont encombrés par la présence de conteneurs, les marins sont obligés de circuler sur les conteneurs ou les panneaux de cale (dont la hauteur est d’environ 0,8 m). Ils s'exposent alors à un risque de chute à bord ou par dessus bord. |
| Prévention possible | On cherchera à aménager des zones de circulation au niveau du pont. Si des élévations sont inévitables, on installera des gardes-corps (treillis de cordage, câbles tendus,..., ou l'on utilisera des harnais et lignes de vie. |
| gravite potentielle | 3 |  |  | Niveau de risque | Important |
| probabilité d'occurrence | 3 |  |  |  |  |
| mesures prises / A PRENDRE |
| Mesures prises Mesures à prendre - Zones de travail, de stockage de la bolinche et de circulation bien délimitées □ □ - Rangement et maintien dégagé des zones de circulation □ □ Autres mesures (préciser) : ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ |

| Phase de travail | Manoeuvres |
| --- | --- |
| danger identifie | Se faire entraîner par un organe en mouvement |
| Description de la situation dangereuse | Lors du virage de la coulisse, le marin situé près du treuil, s'expose à un risque d’entraînement. Ce risque augmente lorsque : le treuil n’est pas équipé de guide câble. L'éclairage est trop faible |
| Prévention possible | Un arrêt d'urgence à portée de main du marin occupant ce poste minimisera les conséquences d'un éventuel entraînement. |
| gravite potentielle |  |  |  | Niveau de risque |  |
| probabilité d'occurrence |  |  |  |  |  |
| mesures prises / A PRENDRE |
| Mesures prises Mesures à prendre - Installation d’un dispositif d’arrêt d’urgence à portée de main du marin en charge de la manoeuvre □ □ - Réalisation des manœuvres sous le contrôle (suivi) du patron ou d’un autre marin ayant également à portée de main un dispositif permettant de les interrompre en urgence □ □ - Port d’une tenue de travail adaptée et ajustée □ □ - Sensibilisation des marins aux risques d’accroche liés au port d’un bracelet, d’un piercing, de boucles d’oreilles, mais aussi à la présence de boutons / de clips sur la tenue de travail, le VFI, … □ □ Autres mesures (préciser) : ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ |

| Phase de travail | Manoeuvres |
| --- | --- |
| danger identifie | Se faire heurter par la salabarde |
| Description de la situation dangereuse | Lors du transvasement des poissons de la senne à la cale, les marins guidant la salabarde jusqu’au panneau de cale, sont exposés à un risque de heurt avec cette dernière. En effet, malgré le guidage de la salabarde à l’aide de la grue, la salabarde subi les mouvements du navire. La salabarde est en métal et peut contenir jusqu’à 200 kg de poissons. |
| Prévention possible | La prévention passe ici par : Une personne compétente au pupitre de commande de la salabarde (dosage du remplissage). La mise en place d'un code gestuel formalisé et connu de tous. Des apparaux et accessoires de traction et de levage (câbles, crocs, élingues, poche de salabarde…) adaptés et en bon état. La limitation de la présence du personnel dans la zone d’évolution de la salabarde. |
| gravite potentielle |  |  |  | Niveau de risque |  |
| probabilité d'occurrence |  |  |  |  |  |
| mesures prises / A PRENDRE |
| Mesures prises Mesures à prendre - Manoeuvres effectuées par des marins expérimentés □ □ - Utilisation d’un code verbal et/ou gestuel entre les marins en charge de ces manoeuvres □ □ - Vérification régulière des engins de manutention, entretenus et maintenus en bon état □ □ - Limitation de la charge de la salabarde □ □ - Salabarde manipulée par deux marins, l’un au treuil pour diriger son déplacement, l’autre à une corde retenant la salabarde pour en limiter les divagations □ □ Autres mesures (préciser) : ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ |

| Phase de travail | Manoeuvres |
| --- | --- |
| danger identifie | Se faire entraîner par l’engin de pêche |
| Description de la situation dangereuse | Lors du filage de la bolinche, sur certains navires, un marin se positionne sur la plage arrière, et guide la bolinche à l’aide de l'avant-bras afin que la ralingue de lests s’écarte correctement de la ralingue de lièges. Ce marin s'expose à un risque important de se faire entraîner par l’engin de pêche soit par le bras, soit par le pied lorsqu'il n’existe pas de délimitation physique entre le pied et la zone de stockage de la bolinche. |
| Prévention possible | Le port d’un équipement de protection individuelle contre la noyade doit être systématique à ce poste. S’ils n’empêchent pas de tomber par dessus bord, ces matériels aident les marins à se maintenir en surface en cas de chute à la mer. Ils doivent être complétés par l’installation d’un dispositif permettant de remonter à bord et l'établissement d'une procédure de récupération d'un homme à la mer, connue de tous. |
| gravite potentielle |  |  |  | Niveau de risque |  |
| probabilité d'occurrence |  |  |  |  |  |
| mesures prises / A PRENDRE |
| Mesures prises Mesures à prendre - Installation d’un dispositif d’arrêt d’urgence à portée de main du marin en charge de la manoeuvre □ □ - Port d’une tenue de travail adaptée et ajustée □ □ - Sensibilisation des marins aux risques d’accroche liés au port d’un piercing, de boucles d’oreilles, mais aussi à la présence de boutons / de clips sur la tenue de travail, le VFI, … □ □ - Installation d’un dispositif de récupération d’un homme à la mer □ □ Autres mesures (préciser) : ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. | □ □ |

| Phase de travail | Manoeuvres |
| --- | --- |
| danger identifie | Rupture de câbles, orins, cordages sous tension |
| Description de la situation dangereuse | Un câble qui fouette et les conséquences peuvent aller de la simple éraflure par un toron à la décapitation. |
| Prévention possible | La première des mesures de prévention est le dimensionnement correct des éléments du gréement, l'utilisation des coefficients de sécurité et les actions de maintenance enseignés dans les écoles. La force des éléments naturelles n'étant pas toujours prévisible, et l'utilisation à outrance des coefficients de sécurité pas réaliste, prévoir la rupture des éléments constitutifs de l'engin de pêche et le second axe de travail : repérer les éléments les plus fragiles et simuler le parcours des câbles en cas de rupture afin de déterminer les protections à mettre en place. Le passage des câbles dans des conduits avec « lumières » de contrôle, dans des anneaux suspendus à un autre câble (hors tension), la matérialisation des zones dangereuses, l'affichage, le respect des ordres du chef de manoeuvre, ... sont autant de mesures allant dans ce sens. Rappelons que le surdimensionnement des éléments constitutifs de l'engin de pêche génère d'autres risques : les réas, palans, mâts de charge, sont aussi conçus pour résister à une certaine force. Les câbles sont des fusibles qui doivent se rompre avant la fixation du mât de charge par exemple. |
| gravite potentielle |  |  |  | Niveau de risque |  |
| probabilité d'occurrence |  |  |  |  |  |
| mesures prises / A PRENDRE |
| Mesures prises Mesures à prendre - Vérification régulière des câbles et cordages □ □ - Bon entretien et changement des câbles et cordages en cas de besoin □ □ - Adaptation des manœuvres en fonction des conditions de travail, de météo et de mer □ □ - Sensibilisation des marins à ne pas circuler et/ou rester inutilement à proximité des cordages sous tension □ □ Autres mesures (préciser) : ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ |

| Phase de travail | Manoeuvres |
| --- | --- |
| danger identifie | Coincement de mains et doigts |
| Description de la situation dangereuse | La manoeuvre d'une bolinche nécessite le resserrement de câbles et anneaux. A certains postes, le risque de coincement des doigts est important. |
| Prévention possible | La prévention passe par le port systématique de gants adaptés et la présentation des zones à risque aux nouveaux marins. |
| gravite potentielle |  |  |  | Niveau de risque |  |
| probabilité d'occurrence |  |  |  |  |  |
| mesures prises / A PRENDRE |
| Mesures prises Mesures à prendre - Port de gants adaptés □ □ - Manœuvres effectuées par des marins expérimentés □ □ - Mécanisation autant que possible des manœuvres pour limiter les interventions humaines □ □ Autres mesures (préciser) : ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ |

| Phase de travail | Manoeuvres |
| --- | --- |
| danger identifie | Utilisation d’annexe |
| Description de la situation dangereuse | L’utilisation de ces embarcations, dont la taille est souvent réduite, présente un risque de chute à la mer ou de chavirage. Ces risques augmentent lorsque l’annexe transporte plusieurs personnes et/ou du matériel. |
| Prévention possible | Le port d’un équipement de protection individuelle contre la noyade doit être systématique. S’ils n’empêchent pas de tomber par dessus bord, ces matériels aident les marins à se maintenir en surface. On réfléchira également à l’installation d’un dispositif permettant de remonter à bord. |
| gravite potentielle |  |  |  | Niveau de risque |  |
| probabilité d'occurrence |  |  |  |  |  |
| mesures prises / A PRENDRE |
| Mesures prises Mesures à prendre - Utilisation de l’annexe en respectant son homologation (nombre de personnes transportées /poids du matériel embarqué) □ □ - Port d’un VFI par les marins prenant place sur l’annexe □ □ - Présence / installation sur l’annexe d’un dispositif de récupération de l’homme à la mer □ □ - De nuit, utilisation de lampe frontale et/ou présence de spots sur l’annexe □ □ Autres mesures (préciser) : ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ ………………………………………………………………………………………………. □ □ |

| Phase de travail |  |
| --- | --- |
| danger identifie |  |
| Description de la situation dangereuse |  |
| Prévention possible |  |
| gravite potentielle |  |  |  | Niveau de risque |  |
| probabilité d'occurrence |  |  |  |  |  |
| mesures prises / A PRENDRE |

| Phase de travail |  |
| --- | --- |
| danger identifie |  |
| Description de la situation dangereuse |  |
| Prévention possible |  |
| gravite potentielle |  |  |  | Niveau de risque |  |
| probabilité d'occurrence |  |  |  |  |  |
| mesures prises / A PRENDRE |